## Slide 1
主体功能
Main function

## Slide 2
视频实时预览
开机即进入视频，实时预览图像像素比例1：1显示。
1、显示器分辨率是 1024*768
2、摄像头分辨率有320*240、640*360、640*480、920*720、1280*720等等，具体要看摄像头型号。
日期时间、亮度等级、是否插有U盘

## Slide 3
视频实时预览
日期时间、亮度等级、是否插有U盘
点击屏幕弹出功能按键，再次点击或20S后自动隐藏
关机
录像
拍照
文件管理
设置
系统信息
亮度调节
软件可以进行串口
通讯接收下位机发
送过来的录像、拍
照、关机、亮度调
节指令。
此处的亮度等级在
此软件上只需要实
现在右上角提示即可。

## Slide 4
视频实时预览
关机确认界面
关机
确认
取消
是否关机
日期时间、亮度等级、是否插有U盘

## Slide 5
视频实时预览
录像界面
录像
帧率、录像时长
日期时间、亮度等级、是否插有U盘

## Slide 6
视频实时预览
拍照界面
拍照
缩放图
日期时间、亮度等级、是否插有U盘

## Slide 7
文件管理
缩略图
20170601-130050
返回
编辑
向上翻页
向下翻页
全选
删除
复制到U盘
筛选器
文件以日期时间命名中间加“-”，并显示在缩放图下方

## Slide 8
视频实时预览
设置界面
分辨率
分辨率格式yuv/mpeg
640*480
分辨率2
分辨率3
...
日期时间、亮度等级、是否插有U盘
录像选项
视频设置
摄像头设置
语言设置
时间设置
恢复设置
此处的分辨率是设置摄像头的分辨率
设置

## Slide 9
视频实时预览
设置界面
帧率（值）
时长（值）
max
60min
max 10fps 15fps 30fps 60fps 120fps
分辨率
录像选项
视频设置
摄像头设置
语言设置
时间设置
恢复设置
日期时间、亮度等级、是否插有U盘
对值进行增加
减少
1、当摄像头帧率为30fps时滑块只能在max、30fps之间滑动。
2、当录像时长达到设定值时，自动停止录像，中间也可手动停止
设置

## Slide 10
视频实时预览
设置界面
亮度（值）
对比度（值）
色调（值）
饱和度
清晰度（值）
伽玛
白平衡
逆光对比
增益
电力线频率
（防闪烁）
恢复本页默认值
自动
分辨率
录像选项
视频设置
摄像头设置
语言设置
时间设置
恢复设置
日期时间、亮度等级、是否插有U盘
设置

## Slide 11
视频实时预览
设置界面
缩放（值）
焦点（值）
曝光（值）
光圈
全景（值）
倾斜
滚动
低亮度补偿
恢复本页默认值
自动
分辨率
录像选项
视频设置
摄像头设置
语言设置
时间设置
恢复设置
日期时间、亮度等级、是否插有U盘
设置

## Slide 12
视频实时预览
设置界面
中文（当前）
英文
分辨率
录像选项
视频设置
摄像头设置
语言设置
时间设置
恢复设置
日期时间、亮度等级、是否插有U盘
设置

## Slide 13
视频实时预览
设置界面
2017年
05月
26日
13时
37分
+
-
应用
分辨率
录像选项
视频设置
摄像头设置
语言设置
时间设置
恢复设置
日期时间、亮度等级、是否插有U盘
对选中的项进行调整
设置

## Slide 14
视频实时预览
设置界面
分辨率
录像选项
视频设置
摄像头设置
语言设置
时间设置
恢复设置
是否恢复出厂设置？
日期时间、亮度等级、是否插有U盘
设置

## Slide 15
视频实时预览
系统信息
系统版本、
剩余空间、
...
系统信息
日期时间、亮度等级、是否插有U盘

## Slide 16
文件管理器
File manager

## Slide 17
文件管理
缩略图
20170601-130050
返回
编辑
向上翻页
向下翻页
全选
删除
复制到U盘
筛选器
1、返回：返回上层预览界面
2、编辑：点击后可以对文件进行选择然后删除或者复制到U盘等操作。
3、筛选器：可以选择性的查看当前只显示图片文件或视频文件或全部
4、向上、向下：翻页操作。文件以日期时间排序，最新的放在顶端。
5、右侧滑动应该是可以进行滑动操作的
6、删除、复制到U盘操作时间较长时应该有进度条。
7、视频文件的缩略图跟图片应该有所区别。
视频文件

## Slide 18
查看图片
文件名
下一张图片
复制到U盘
上一张图片
删除
返回
点击屏幕时弹出此按钮栏再次点击时隐藏
详情
点击屏幕时弹出文件名再次点击时隐藏
详情包括：
文件名、文件大小、分辨率、文件格式、创建时间

## Slide 19
视频
视频回看
文件名
点击屏幕时弹出文件名再次点击时隐藏跟按钮栏同步
点击屏幕时弹出此按钮栏再次点击时隐藏。当按钮栏隐藏时进度条下移到最下方不隐藏
进度条
当前时间
总的时间
下一个视频
详情
复制到U盘
删除
返回
播放/暂时
停止
上一个视频
详情包括：文件名、文件大小、文件格式、分辨率、视频时长、帧率、创建时间